  - Ergebnisse
Reaktionsgleichung : CH3COOH + NaOH → NaCH3COO + H2O

Mengenverhältnis : {n (NaOH)} over {n(CH_3 COOH)} ={1} over {1}

n(CH_3 COOH) = {m(CH_3 COOH)} over {M(CH_3 COOH)}
n(NaOH) = {c(NaOH)} over {V(NaOH)}
Formel um m(CH3COOH) zu berechnen:

{m(CH_3 COOH)} over {M(CH_3 COOH)} = c(NaOH)* V (NaOH)
m(CH_3 COOH)=c(NaOH) * V(NaOH) *M(CH_3 COOH)
c (NaOH) = 0,1 mol/L
V (NaoH)= 23,55 mL
        23,60 mL
        23,60 mL
Mittelwert V(NaOH) = {(23,55 mL + 23,60 mL + 23,60 mL)} over {3} =23,58 mL = 0,02358L

M(CH_3 COOH) = 60,052 g/mol

m(CH_3 COOH)=0,1mol/L(NaOH) * 0,02358 L(NaOH) *60,052 g/mol(CH_3 COOH)

m(CH_3 COOH) = 0,1416 g = Masse CH3COOH in 25 mL
m(CH_3 COOH)=0,5664 g = Masse CH3COOH in 100 mL

Massenanteil berechnen:
ω(x) ={m(x)*100"%"} over {m(ges)}
m(ges) = 10,7 g
ω(x) ={0,5664 g*100"%"} over {10,7g}
ω(x) =5,29 "%"